## Slide 1
DETECTEUR DE COULEUR
Pré-soutenance
Présenté par : Encadré par :
- Ramdani Mehdi - Feruglio Sylvain
- Pardessy Avinash - Denoulet Julien
- Viateur Sylvain
22 mars 2012

## Slide 2
Introduction
Système à concevoir
Tâches et procédure de recette
Planning
Conclusion
Sommaire

## Slide 3
Un malvoyant
Détecteur de couleur
Conception d’un détecteur de couleur
Introduction

## Slide 4
BUS I2C
Capteur Avago
LPC 2378
Périphérique Audio
Haut parleur
Malvoyant
Système à concevoir

## Slide 5
Capteur de couleurs
LED blanche
4 degrés de liberté :
Le temps d’intégration
Le gain
L’offset
LED on/off
Système à concevoir
Une carte AVAGO ADJD S311
  LED
  Photodiodes et amplification
  Convertisseur analogique-numérique
  Bus de communication I2C

## Slide 6
Système à concevoir
Algorithme
Initialisation Capteur
JTAG
Un microcontrôleur LPC 2378
  Bus de communication
  Mémoire
  Affichage
  Audio
Calibration
Capture de lumière
Synthèse vocale
Comparaison base de données
OUI
NON

## Slide 7
BUS I2C
Condition de Start
Maître envoi adresse esclave
Maître écrit données
ACK
Condition de stop
Maître écrit adresse registre
Maître écrit donnée registre
ACK
ACK
Trame d’émission d’une donnée du maître vers l’esclave via le bus I2C
Système à concevoir
SDA
SCL
t
t
µC
CAPTEUR
SCL
SDA
Maître
Esclave
1/100kHz

## Slide 8
Tâches et procédure de recette
3 sections principales :
Etude préliminaire
Interfaçage des 2 cartes
Réglage du capteur

## Slide 9
Etude préliminaire
D. Base de données des couleurs
  Sauvegarde des enregistrements  Sans saturé la mémoire flash
  Synthèse vocale  Son de 3 sec. 3 couleur (RGB)
Compréhension
B. Etude bibliographique
  Documentation technique du capteur
    Caractéristiques
    Modes de fonctionnements
    Compatibilités avec le système (LPC 2378 + capteur)
Prise en main de la carte LPC 2378
  Ports externes  Allumage des LEDs
  Ecran LCD  Affichage de caractères
  Matériels audio  Note (le LA 440, sinus)
Tâches et procédure de recette

## Slide 10
  Contrôleur I2C
    Protocole I2C  Simulation de la trame
    Bus I2C  Ports E/S du microcontrôleur
  b) Initialisation du capteur
    Communiquer avec le capteur  LED ON/OFF
    Récupérer le flux d’information  Observation d’un retour sur écran LCD
II. Interfaçage entre les deux cartes
Tâches et procédure de recette

## Slide 11
B. Base de données couleurs
  Définir les extrema  LED éteinte/exposition feuille blanche
  Récupération des 3 couleurs primaires  Valeur observer ≈ Valeur attendue
III. Réglage du capteur
Calibration des canaux
  Capacités  Ajuster : Eviter la saturation
  Temps d’intégration  limiter le temps : Améliorer le gain
Tâches et procédure de recette

## Slide 12
Planning
Diagramme de Gantt
Quatre taches réalisées
Tâches en parallèle  Travail partager
PARTIES COMMUNES :
Compréhension du sujet
Rapport de spécifications
Communication des cartes
Rapport final
M RAMDANI :
Prise en main du LPC 2378
Base de données
M PARDESSY :
Etude bibliographique
Synthèse vocal
Réglage du capteur

## Slide 13
Définition des tâches et temps de travail partagé
Amélioration des bases de données  9 couleurs
Projet enrichissant  Connaissance électronique/informatique
Conclusion